СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

______ О.И. Коршакова

«27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

_________ И.А. Костина

«27» декабря 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при работе на сверлильном станке

ИОТ – 028 – 2017

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К работе на сверлильном станке допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются обучающиеся с 5-го класса

  - Опасные производственные факторы:

- движущие части станка;

- отсутствие защитного кожуха ременной передачи;

- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков;

- наматывание одежды или волос на шпиндель станка;

- травмирование при плохом закреплении деталей;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на сверлильном станке используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Надеть спец. одежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

  - Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

  - Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

  - Надежно закрепить сверло в патроне.

  - Проверить работу станка на холстом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.

  - Прочно закрепить деталь на столе станка в тисках или кондуктора. Запрещается при сверлении не закрепленную деталь поддерживать руками.

  - Надеть защитные очки.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Запрещается пользоваться сверлами с изношенными конусными хвостовиками.

  - После того как шпиндель станка набрал полную скорость, сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков.

  - Перед сверлением деревянной заготовки необходимо наметить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалываются шилом.

  - Необходимо особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.

  - При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладется обрезок доски или кусок многослойной фанеры.

  - Во избежание травмы в процессе работы на станке запрещается:

- наклонять голову близко к сверлу;

- производить работу в рукавицах;

- класть посторонние предметы на станину;

- смазывать или охлаждать сверло с помощью мокрых тряпок. Для охлаждения сверла необходимо пользоваться специальной кисточкой;

- останавливать руками патрон или сверло;

- отходить от станка, не выключив его.

  - Перед остановкой станка необходимо отвести сверло от детали, после чего выключить мотор.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю.

  - При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Отвести сверло от заготовки и выключить станок.

  - После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки. В пазах станочного стола стружка убирается металлическим крючком. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой.

  - Убрать рабочее место.

  - Снять спец. одежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Зав. мастерской ___________________________________________________