| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК ______ О.И. Коршакова «27» декабря 2017 года | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «СОШ № 6» _________ И.А. Костина «27» декабря 2017 года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при  выполнении электромонтажных работ

ИОТ – 054 – 2017

1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К электромонтажным работам допускаются  лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К электромонтажным работам допускаются обучающиеся с 5 класса.

  - Опасные и вредные производственные факторы:

- поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;

- травмирование рук при работе  неисправным инструментом;

- пайка деталей, проводов с использованием  оловяно-свинцовых припоев

  - При выполнении электромонтажных работ используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, а также индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический  коврик, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками.

  - После окончания электромонтажных работ в обязательном порядке вымыть руки с мылом.

  - О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

  - При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

  - В процессе работы должны соблюдаться правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдаться правила личной гигиены, рабочее место должно содержаться в чистоте.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда, с обучающимися проводится повторный инструктаж.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Проверить состояние и исправность инструмента.

  - Подготовить необходимые для работы материалы и разложить на указанные места.

  - Подготовить к работе средства индивидуальной защиты.

  - При пайке деталей и проводов с  использованием оловяно-свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Запрещается подавать на рабочие столы обучающимся напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

  - Собирать электрические схемы, производить в них переключение необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь.

  - Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались петлями.

  - При  пайке использовать в качестве флюса только канифоль.

  - Собранную электрическую схему включать под напряжением только после проверки ее учителем.

  - При работе возле электрических приборов и машин следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей и оголенных проводов.

  - Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.

  - Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Во всех случаях обнаружения повреждений электропроводки, оборудования, измерительных приборов  немедленно отключить питание и сообщить об этом учителю.

  - При загорании электрооборудования немедленно выключить рубильник и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении обучающимся травмы  оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отключить электрическую схему от источника тока.

  - Привести в порядок рабочее место и инструменты, выключить вытяжную вентиляцию.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Зав. мастерскими_____________________________________________________